提高饮用水的生物安全性应该予以高度重视

何寿平

摘要：纵观世界卫生组织（WHO）的《饮用水水质准则》等具有权威性的饮用水水质标准，不难看出饮用水安全性的发展趋势优先顺序如下：强调微生物指标的安全性；管理已知的对人体健康有不良影响的重要化学污染物，关注消毒剂及其副产物对健康的影响；控制其他的一般化学污染物。可见，饮用水的生物安全性与民众生活息息相关，应加强重视程度。

关键词：饮用水 生物安全性 水质 超滤 工艺

一、前言：

2012年上半年，我国实施《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的问题引起了社会的热议。这说明民众和社会对饮用水的认识有了新的飞跃。

从世界卫生组织（WHO）的《饮用水水质准则》等具有权威性的饮用水水质标准的发展趋势看，优先顺序如下：强调微生物指标的安全性；其次是管理已知的对人体健康有不良影响的重要化学污染物，关注消毒剂及其副产物对健康的影响；控制其他的一般化学污染物。

到20世纪末，21世纪初，随着社会的发展，科学技术的进步，人们生活水平的提高，现今通过人类生活、生产的过程，毫无疑问地一直不断地冲击着我们的生存环境。对水环境而言，同样带来了灾害性的污染，引起了社会的高度关注。

二、深度处理工艺为水质安全提供保障

现在人们对饮用水水质的认识已经提到了一个必要的高度。对如何提高饮用水水质正在进行全面、深刻的研究。除了呼吁加强水源的环境保护外，专业人士对强化水处理工艺做了大量的工作。而当前我们的侧重点主要还是放在已知的对人体健康有不良影响的重要化学污染物的“深度处理”方面，提高了人们的认知和处理水平，并取得了重要进展，对保证饮用水水质起到了重要的影响。

可是我们应该看到，无论是世界卫生组织（WHO）的《饮用水水质准则》。或者是发达国家的《饮用水卫生标准》，还是我国对实施《生活饮用水卫生标准》，都将“微生物”指标放在首位，这说明从卫生学角度来说，饮用水的生物安全性如果出现了问题，会立竿见影地对人们身体健康产生直接危害。20世纪具有重要影响的科技，“自来水”的应用放在前列。这是因为人们使用了“自来水”后，饮用水的生物安全性大大提高，从而有力地保证了人们的身体健康。

三、生物安全性为重中之重  超滤技术为可靠保障

现在自来水经过“消毒”是不是完全确保了饮用水的生物安全性了呢？不尽然。平时我们的水源遭受到的“微化学污染”对人体的伤害有着长远的影响，已经引起了高度的重视。而对生物安全性受到的威胁确实还没有提到相应的高度。所以我们在研究“深度处理”的同时，也应该对生物安全性的危害有着同样的危机感，也应将研究的目光放到如何不断提高饮用水的生物安全性上面来，放到饮用水净化处理的突出位置给予重视。

常规净水处理工艺对生物安全性缺乏可靠的保障。工艺过程的生物泄漏，会给生物安全性带来不良影响。而消毒副产物的产生亦是应该引起重视的化学物质污染。

上世纪以来超滤技术的应用，为提高处理过程中的生物安全性带来福音。超滤能够有效地去除细菌、病毒、贾第鞭毛虫、隐孢子虫等微生物，可以减少消毒剂的用量，降低消毒副产物带来的风险。一些发达国家权威机构认为如在净水工艺中采用了超滤技术，即可确立生活饮用水生物安全性的可靠认知。所以在净水处理工艺中采用超滤技术来保障生物安全性，应给予足够的认识和重视。

一段时期来，由于超滤膜价格昂贵，运行成本高，使人望而却步。而我国的专业工作者无论从超滤膜、超滤膜组件、超滤净水工艺系统的应用等方面的研究，均取得了突破性的进展。超滤膜、超滤膜组件的性能、可靠性大为提高，价格也可以为大量推广应用所接受。具有我国自主知识产权的“以浸没式超滤膜为核心的短流程净水工艺”（以下简称短流程）将絮凝、超滤、凝絮富集、物理清洗水回收、污泥浓缩、排泥等汇聚在一个构筑物中运行，该 工艺对新建或改造原有水厂的工艺组合有了更多的选择。

短流程净水工艺方框

与传统工艺流程相比，短流程强化了超滤截留水中凝絮和富集凝絮的作用，替代了传统工艺中的沉淀和砂滤功能，缩短了处理工艺，提升了生物安全可靠性，在不另设装置的情况下回收物理清洗水，节约了水资源，节省能耗，节约混凝剂耗用，构筑物占地面积明显减少，提高了水处理工艺构筑物的效能，降低了运行成本。

芦泾水厂25000m³/d改造工程于2009年启动。将原有一组斜管沉淀池采用短流程进行改造，年底竣工投产。现已正常运行3年。

短流程与常规工艺流程工艺比较

|  | 常规工艺 | 短流程工艺 |
| --- | --- | --- |
| 工艺流程 | 较长，如加入超滤会更长 | 紧凑、缩短 |
| 微污染水处理 | 需进行前处理或后处理 | 需进行前处理或后处理 |
| 沉淀处理 | 根据原水水质设置 | 被超滤替代；沉淀体现在物理清洗后泥饼颗粒的沉降 |
| 过滤处理 | 砂滤 | １、超滤；2、凝絮颗粒在膜表面得到富集 |
| 消毒处理 | 必须 | 为防止二次污染，保持一定的余氯，需适当投加消毒剂 |
| 出水水质 | 可以达到0.1NTU左右 | 浊度低，保持在0.05NTU以下，生物安全性大为提高 |
| 构筑物 | 根据工艺要求独立配置 | 可以集中在一个构筑物内系统布置 |
| 回收冲洗水 | 另行设置回收设施 | 系统内自行消纳回收 |
| 占地 | 较大 | 较小 |
| 建设费用 | 如增加超滤，造价更高 | 综合经济技术比较，与常规工艺相当或略省 |
| 运行费用 | 如增加超滤，运行费用较高 | 略高，增加了按膜使用寿命更换的分摊费用 |

四、结论

短流程是超滤技术在净水工艺应用方面的创新，大大提高了饮用水的生物安全性，在一定条件下可以替代沉淀、砂滤，并在工艺系统内自行回收清洗水。是一条可资利用的全新技术路线。

超滤技术在净水工艺中的应用主要是保障了饮用水的生物安全性，但无法对小分子有机物、溶解性污染物进行处理，我们依然必须重视对饮用水水源微污染水“深度处理”的研究，努力使遭受到轻度污染的原水通过处理回归到“自然”状态。同时加强对突发性水质事故处理的研究，使经过强化处理的原水能够为常规处理工艺所能接受。特别要研究针对超滤技术特点的“深度前处理”技术，尤显重要。

强调提高生活饮用水生物安全性与提高深度处理微污染水的水平同样重要，这里应该包括输水管网和二次供水的污染的重点防护。我们应该通过努力全面地向人们提供完全符合《生活饮用水卫生标准》要求生活饮用水，从而保障饮用水更加安全可靠。

# Text boxes

原水

预处理（包括絮凝）

超滤膜过滤、凝絮富集、物理清洗水回收、泥饼颗粒沉降、污泥浓缩、排出

清水池

混凝剂

消毒剂