旧城区排水系统维护改造对策分析

高  翔

武汉市江岸区水务局

简介： 社区排水管网养护维修是一个现实的问题，只有及时的养护、优化，才能保证管网系统的正常运行，发挥收雨排污功能，否则会产生局部管网系统的瘫痪，导致路面渍水、积水。影响社区环境和人民的正常生活、生产的正常进行。因此我们必须要对管网的养护维修进行研究，汇总成一套完整的养护维修方案，保证管网系统的正常运行。
关键字：社区 排水管道 养护 维修

*3年来，随着城市发展，武汉市中心城区883社区增至895个。除去27个正在或准备拆迁的，共计868个社区。

一、背景

构建和谐社会离不开社区建设，自2002年武汉市实施“883”行动计划起，将12亿元的资金，投入在小巷里、地底下，进行旧城社区改造，其中排水管道养护维修费用占相当大的比重。截止2005年9月武汉市7个中心城区868*个社区，6个远城区77个社区实施了排水管道养护维修改造，实施管道468.8公里，六百万居民受惠。武汉市社区建设领导小组民意调查结果显示：排水管网改造是最受百姓欢迎的“883”惠民举措。

二、研究的目的

883社区管网改造实施，标志着武汉水务工程建设迈上了一个新的台阶。但随着排水管网系统的不断完善和后期陆续的投入使用，管网养护维修便成了一个现实的问题，只有及时的养护维修，才能保证管网系统的正常运行，否则会导致其系统功能的丧失，甚至会产生局部管网系统的瘫痪，影响社区环境和人民的正常生活、生产的正常进行，因此我们必须要对管网的养护维修进行研究，汇总成一套完整的养护维修方案，保证管网系统的正常运行。

三、管网维修养护研究分析及对策

1、明改暗

（1）现状分析

部分社区建筑年代久远，多为解放前后初期建筑，砖木结构，2~3层坡面屋顶，原室内未设厕所，生活用水及雨水依赖沿建筑物墙根的排水边沟汇集，绕行流入附近市政排水管网。由于生活质量提高，居民在家中搭建厕所的意愿强烈，且明沟易存垃圾阻水造成水流不畅，垃圾流入市政管网易产生堵塞。遇大雨明沟虽然收水面积大，但由于沟窄小浅显，满足不了流量要求。明沟由于暴露在外，需要每天排人清扫，定期维修破损部位，天热还容易孳生蚊蝇污染环境。

（2）维修养护对策

旧社区管网维修从经济角度和实用性选择往往采用合流制，将雨水和生活污水合流排放。利用明沟现有的地理位置，沿线开挖埋设Ø300~Ø400排水管道，可以减少对社区道路的破坏。拆除明沟时注意已经破损和修补过的位置，低部基础会由于长期渗水产生淤泥，处理不彻底易造成新建管道变形、沉陷、断裂，脱节隐患。每门栋户门口位置设立检查井，并采用PVC管连接到户收集生活污水，检查井连接端必须安装存水弯头以避免气体和蝇虫侵入室内。路面雨水井则尽可能避免设在住户窗台下和门口，屋面雨水则在落地前集中收集沿PVC管流入雨水井，对污水管可以进行稀释冲刷。转弯位置的检查井内设沉淀井，社区内的排水设施保养由每天维护改为定期清捞维护。

2、小改大

（1）现状分析

社区在近几年的建设中有了很大的发展，新增加的建筑和人口使原有的管网都无法满足使用要求，管道功能超期超负荷运行，部分使用中的管道还是Ø200承插式的陶管，排水设施远远不能满足使用要求。局部管道也因为垃圾堵塞严重，无法疏通造成功能丧失。用水高峰和雨天常常产生污雨水漫溢。

（2）维修养护对策

拆除管径过小及淤塞无法疏通的管道，更换管道。如果是管径过小需要更换的管道则要更换至下游相同或大于上游管径的检查井内，避免瓶井效应。维修过程中会出现下列情况：

a.如遇无法断水或破坏的管线在建筑物内时，可采用修建跨越井段的办法，待跨越井段竣工后放水，再将原井段堵死，废弃。这种方法，往往涉及到管位的变动，所以事先要对附近管线进行详细调查，提出方案。如图：

b.  由于属于改造工程，因此当现建的污水管与原来已建的地下管线（电力、煤气、自来水、通信、雨水等）常发生冲突时，并且相差不大时，我们常会采用降低坡度的方法使新建污水管通过原建管线，从而便导致了坡度偏小，产生了流速偏低的现象

即根据谢才公式：

当J减小时，v变小

C：流速系数   R：水力半径  J：水力坡度n：管壁粗糙系数

当降低坡度还无法通过时，我们常采用增设交叉井法。以上方法虽保证了管道施工的正常进行，但却破坏管中污水重水流的水力条件，使流速小于了设计流速（即V＜0.6m/s），从而使污水中的杂质下沉，产生淤积，堵塞。因此，对于局部坡度偏小、流速偏低的情况，可采取在上游部位增加坡度，加快流速的方法，从而使坡度偏小部位的流速得到增大（即v>0.6m/s），并解决了由于流速偏低产生淤积的现象，分析如下，如图：

根据伯努利方程，即

Z：单位位能：单位压能：单位动能：能量损失

从公式我们可以推出上游污水的势能可以转化为下游污水的动能，从而增大流速。保证污水在管道中不会沉淀。

并且还是将屋面雨水在落地前集中收集沿PVC管流入雨水（检查）井，即在暴雨时，可对下游管道进行冲洗。

3、关于交叉井的养护

（1）及时的掌握交叉井内淤泥的情况，定期清通

（2）对于交叉井偏小，清通不方便时，可在交叉井的上游设一沉淀井的方法，到时对沉渣进行及时清通。

4、关于其他情况分析及对策

（1）现状分析

a.施工中清理不静，接口处有沙浆挤入下水道，造成下水道的沉淀和淤积，久而久之，就会发生堵塞。

b.建筑垃圾和生活垃圾等进入下水道，卡死管道而造成堵塞。

c.有大量含有脂肪的污水排入管道，使排水断面减少而堵塞。

d.绿化中一些植物的须根伸入管道，以及菌类植物在管道中的生长，久之形成堵塞。

（2）维修养护对策

a.水力清通

水力清通方法是用高压水对管道进行冲洗，将上游管中的污泥排入下游检查井，然后用吸泥车抽汲运走。

水力清通方法操作简便，功效较高，工作人员操作条件较好，目前已得到广泛采用。

吸泥车的型式有：装有隔膜泵的吸泥车；装有真空泵的真空吸泥车；装有射流泵的射流泵式吸泥车；水力冲洗设备常用的为高压水力冲洗车

b.机械配合人工清通

当管内淤塞严重，淤泥已粘结密实，水力清通的效果不好时，需要采用机械清通方法。

机械清通工具的种类繁多，按其作用分为：耙松淤泥的骨骼形松土器；清除树根及破布等沉淀物的弹簧刀和锚式清通工具；用于刮泥的清通工具，如：胶皮刷，铁簸箕，钢丝刷等。按其方法分为：采用竹片牵引钢丝绳与钻杆通沟机清通管道，先将竹片把钢丝绳从一个检查井送到另一个检查井，另一端连接清泥器。然后用绞车通过竹片牵引的钢丝绳向后拉，清泥器的翼片即行张开，把管内淤泥刮到检查井底部；钻杆通沟机是通过汽油机或汽车引擎带动一机头旋转，把带有钻头的钻杆通过机头中心由检查井通入管道内，机头带动钻杆转动，使钻头向前钻进，同时将管内的淤泥物清扫到另一个检查井中。

c.新建隔油池

餐馆中的油污会降低排水管网流速，遇低温天气还易凝结造成管道堵塞。建立隔油池能有效阻隔浮在水面的油污，并将固体有机物沉淀后排入排水管道，可明显降低管道负荷。

四、关于管网维修养护重要性的分析

1、排水管道技术管理工作包括许多方面：

（1）.技术档案的归档工作。

（2）.管道的定期检查。包括平时的巡视检查和技术检查。

（3）.排水泵站机组和设备的技术检查和鉴定。

（4）.下雨后进行雨后检查。

2、对于排水管道的巡视检查，应加强重视，其内容为：

检查地面有无沉陷、有无过重的外荷载、井内有无异变、水流是否正常、有无违章接入管线、有无堵塞物。对巡视检查人员，应进行专业培训，使他们能够掌握管道检查的基本技能，熟悉必要的业务知识。

平时应加强对巡视人员的管理和专业知识教育。包括：

（1）主管人员应经常检查、巡视、填好检查记录表，并指出重点的检查地段。

（2）定期召开巡视检查人员会议，汇报工作和互相交流经验。

（3）规定巡视检查人员每天检查行走路线，并指定与另一地段巡视员相会时间和地点。

（4）巡视人员长时间巡视一段工程，会养成习惯。对地物地貌、排水管道习以为常，不易发现问题。这样于工作不利，可以定期为一个季度或半年调换一次。

技术检查的内容有：管内淤积情况，水深变化，地下水渗入情况等。

五、GIS在污水管网中的应用

GIS技术建立排水管网管理信息系统已经成为排水管网管理的一个新的发展趋势，满足了排水管网的管理要求并实现了管网的信息化管理，同时还大大减轻了管理人员的工作强度，提高了管网的管理效率，具有推广价值。

六、总结：构建和谐社会需要城市中的各个社区具备良好的环境做保障，要避免社区出现漫溢、渍水的现象必须要加快研究，让养护维修和管理手段逐步向机械化、自动化过渡，不断采用新工艺和新技术，减轻工人的劳动强度，改善工作条件，提高安全系数，保障安全操作。科学发展社区排水管道养护维修工作。

作者：高翔   给排水工程师  武汉市江岸区水务局

电话：13006115113

地址：武汉汉口解放大道1485号

邮编：430015