生物膜过滤法新型填料：EPP

生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物（即生物膜）进行有机污水处理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统，其附着的固体介质称为填料或者载体。

首先对生物膜过滤法做一个简单的介绍：

# 1，背景

近年来，生活排水和工业排水富营养化日趋严峻，通常的凝集沉淀⇒砂滤⇒活性炭吸收的净水流程，已经不能将N、P等富营养化物质有效去除。

# 2，生物膜过滤法概念

以生物膜过滤为核心技术，对经二级处理后的污水进行深度净化，提供再生回用水。

# 3，生物膜过滤机理

1，滤池中长满生物膜的滤料发挥对悬浮物质的拦截作用，物理筛滤二级处理水中悬浮颗粒

2，滤料上附着微生物膜，可氧化分解二级水中的溶解性有机物质(氮、磷等富营养化物质)，并有一定的硝化作用。

填料是污水生物膜处理法的核心部分，它直接影响到处理效果、投资成本及运作费用。

EPP聚丙稀发泡粒子作为新型的污水生物处理填料，仅在日本、韩国的生活污水处理中有应用事例。

在日本、韩国除了已在使用的聚丙稀发泡粒子，还在开发其他的以聚丙稀为主要原材料的具有优异性能的填料,目前世界上只有日本杰斯比塑料，德国巴斯夫等少数几家公司能够生产EPP聚丙烯发泡粒子。

目前国内所使用的填料当中，基本分为以下几大类：

相对于传统的填料，EPP以其优良的耐热性，力学性能和良好的环境适应性等优点而倍受人们的亲睐，目前美国，日本，德国等一些发达国家正大力发展EPP，EPP的显著性能如下：

# 1，吸附能力

含有活性炭，对污水中的有机物具有较强吸附能力，以及具有多孔性，使滤料具有增大的表面积等技术效果。

# 2，耐油性，耐药性

材质稳定，耐酸、耐碱、耐老化，使用寿命达15年，长期不需更换，产品耐生物降解

# 3，轻质，浮性

极其轻质，比重为水的1/33(30kg/㎥），具有耐冲击，高韧性以及漂浮的性质。

# 4，环保性

生产中不使用氟利昂作为发泡剂，燃烧时也不会产生有毒，有害气体，是一种环境友好材料。

下图是EPP在水处理当中运用案例，我们以此来对EPP填料的技术运用做一个简单的介绍。

技术概要

EPP滤材质轻，浮在滤槽上部，污水流经滤槽内附有微生物的EPP滤材时，进行大颗粒悬浮物的过滤和有机物的分解，可有效去除SS 85%，BOD 82%。

吸附了污物的滤材被压力挤送到洗净槽，进行污物和滤材分离，洗净后的滤材又再次被压力挤送到滤槽，循环使用，而污物经过沉淀排除。

过滤后的水经过电解消毒装置进行消毒后，可以达到饮用水的标准。

这种装置所需占用空间不大，无需使用氯，亚氯酸钠等药品消毒，最重要的是采用了EPP，可以循环使用15年以上不需更换填料，大大节约了净水设备的运营成本。

日本杰斯比塑料有限公司还开发了多孔球形填料，这种填料的每一粒泡沫念珠都带有孔，而且在发泡过程当中添加了一定比例的活性炭，一方面大大增加了填料与污水的接触面积，另一方面大大提升了对污浊物的吸附能力。

多孔质EPP发泡粒子（详见专利号：200410103165.8）

杰斯比塑料（无锡）有限公司

邮编：214028

电话：0510-85200044-203

传真：0510-85204551

邮箱：kui-yang@jsp-china.com